## Slide 1: PET Attenuation Correction with GANs
Ηρακλής Σπύρου
Αλέξανδρος Νταγιάντας

## Slide 2: Εισαγωγή
PET:
  Ενέσιμη ραδιοφαρμακευτική ουσία (π.χ. 18F-FDG) εισέρχεται στο σώμα
  Εκπέμπει ποζιτρόνια, τα οποία όταν συναντούν ηλεκτρόνιο παράγουν δύο φωτόνια
  Οι ανιχνευτές εντοπίζουν αυτά τα φωτόνια και δημιουργούμε 2D ή 3D απεικόνιση
  Η τομογραφία PET απεικονίζει μεταβολισμό και όχι δομή
Το πρόβλημα του Attenuation:
  Εξασθένιση: απορρόφηση των φωτονίων μέσω αλληλεπιδράσεων με τους ιστούς
  Σκέδαση: αλλαγή κατεύθυνσης των εκπεμπόμενων φωτονίων

## Slide 3: Προσομοιώσεις GATE
Τι είναι το GATE;
Ένα ανοιχτού κώδικα εργαλείο βασισμένο σε Geant4 για προσομοιώσεις τομογραφιών.
Χρησιμοποιούμε Monte Carlo για να μιμηθούμε την πορεία των φωτονίων στο σώμα.
Εξάγει ROOT files με τα coincidences γεγονότα.
Δημιουργία ζευγών NAC / AC
NAC (Non‐Attenuation‐Corrected): εικόνα όπως την «βλέπει» ο ανιχνευτής χωρίς διόρθωση.
AC (Attenuation‐Corrected): η ίδια εικόνα αφού εφαρμόσουμε το attenuation map.
Για κάθε phantom παράγουμε δύο εικόνες:
  Πρώτα προσομοιώνουμε με όλες τις φυσικές διεργασίες ενεργές → NAC
  Έπειτα προσομοιώνουμε αφαιρώντας τις φυσικές διεργασίες → AC
Phantom type | Spherical-Water
Source | 18F-2kBq
Coincidence window | 8ns
Physics | Rayleigh Scattering, Compton Scattering, Bremsstrahlung

## Slide 4: Αλγόριθμος ανακατασκευής MLEM
Τι είναι ο Maximum Likelihood Expectation Maximization (MLEM):
  Ένας επαναληπτικός (iterative) αλγόριθμος για να φτιάξουμε την εικόνα PET από τις προβολές, χρησιμοποιώντας τα ROOT files του GATE (coincidences-> sourcePosX1, sourcePosY1, sourcePosX2, sourcePosY2.
  Σε κάθε δείγμα κάναμε 10 iterations του παρακάτω αλγόριθμου
  Σε κάθε επανάληψη πολλαπλασιάζουμε την τρέχουσα εικόνα με το πηλίκο των μετρήσεων προς τις προβολές της εκτίμησης του sinogram (Μέσω radon) και οπισθοπροβάλουμε αυτή τη διόρθωση στην εικόνα, προσθέτοντας ένα μικρό ε.

## Slide 5: Data set – Pre Processing
Δημιουργία dataset από GATE προσομοιώσεις (NAC/AC εικόνες):
  Split: • Train: 798 ζεύγη • Validation: 200 ζεύγη • Test: 191 ζεύγη
  Περιλαμβάνονται διαφορετικά είδη δεδομένων: μονή & διπλή πηγή
Μετασχηματισμοί:
  Resize σε 256×256 pixels
  Hflip=0.5(Οριζόντια ανάκλαση)
Notes: resize όλων των εικόνων σε 256x256 pixels, και εφαρμόστηκε τυχαία οριζόντια ανάκλαση (mirror flip) με πιθανότητα 50%, ώστε να αυξηθεί η ποικιλία θέσεων των πηγών και να αποφύγουμε overfitting.

## Slide 6: Baseline Pix2Pix
Generator: U-Net (8 down path-8 up path blocks)
Discriminator: PatchGAN (70×70), 3030x1 exit tensor
Συνδυασμός BCE (Binary Cross Entropy) + L1
LD =BCE(D(x, y), 1) +BCE(D(x, ), 0)
LG = BCE(D(x, ), 1)+ .
Google Colab (GPU A100)
Batch size = 16
Epochs = 500
Betas (Adam)=(0.5,0.999)
Learning Rate:
:100
Αρχιτεκτονική:
Loss function:
Εκπαίδευση
Σκοπός: Ο Generator μετατρέπει NAC → AC εικόνες μαθαίνοντας από πραγματικές κατανομές των ζευγαριών

## Slide 7: WGAN-GP
Αρχιτεκτονική: Ίδιος Generator (U-Net) και Critic αντί για Discriminator
Critic Loss: Earth Mover’s distance (W1) + Gradient Penalty (GP) (λGP=10)
Generator Loss:

## Slide 8: Ποιοτικά Αποτελέσματα κατά το training
Epoch 0
Epoch 86
Epoch 125
Epoch 0
Epoch 86
Epoch 135
AC
NAC
Vanilla GAN
WGAN

## Slide 9: Ποιοτικά Αποτελέσματα κατά το training
Epoch 0
Epoch 86
Epoch 125
Epoch 0
Epoch 86
Epoch 135
AC
NAC
Vanilla GAN
WGAN

## Slide 10: Ποιοτικά αποτελέσματα στο test set

## Slide 11: Ποσοτικά αποτελέσματα-Loss Curves

## Slide 12: Ποσοτικά αποτελέσματα-PSNR, SSIM

## Slide 13: Source detection-YOLOv8n
Μετρική | NAC εικόνες | Generated εικόνες
mAP@50 | 0.932 | 0.991
mAP@50–95 | 0.622 | 0.747
mAP@90 | 0.70 | 0.83
Precision | 0.914 | 0.963
Recall | 0.900 | 0.966
IoU | 0.85 | 0.95
Nac
Έγινε fine-tune YOLOv8n με dataset μονής πηγής: 589 NAC+589 GEN (WGAN) (train/val/test 80/10/10)
Training/Val: NAC+GEN (μαζί), Test_1: NAC, Test_2: GEN (ξεχωριστά)
GEN